BENEFICIAR: SC SILVANA SRL

PUZPUZ PUZ P l a n U r b a n i s t i c Z o n a l

PUZ reglementare teren

zonă pentru funcțiuni mixte

Comuna Petelea, nr. 558, jud. Mureș

Proiectant: SC Aalto Proiect SRL

Proiect nr. 617.0

****

Ianuarie 2024

FOAIE DE GARDĂ

P.U.Z. – Plan Urbanistic Zonal

R.L.U. – Regulament Local de Urbanism

| - Denumirea lucrării: | PUZ - reglementare teren zonă pentru funcțiuni mixte |
| --- | --- |
| - Amplasament: | Comuna Petelea, nr. 558, jud. Mureș |
| - Beneficiar: | SC SILVANA SRL |
| - Proiectant: | S.C. Aalto Proiect S.R.L. |
| - Pr. Nr. | 617.0 |

LISTA SPECIALIŞTILOR

Arh. Petru Alexandru Gheorghiu

| - atestat Registrul Urbaniştilor din România | Nr. 568 |
| --- | --- |
| - drept de semnătură privind coordonarea elaborării documentaţiilor de amenajarea teritoriului | categoria C |
| - drept de semnătură privind coordonarea elaborării documentaţiilor de urbanism | categoria d,E |

………………

LISTA DE SEMNĂTURI

| - Şef Proiect | arh. Petru Alexandru GHEORGHIU | …………… |
| --- | --- | --- |
| - Proiectat | arh. Petru Alexandru GHEORGHIU | …………… |
| - Desenat | tehn. Andreea Raluca BLAGA | …………… |
|  | ing. Emese Kovacs | …………… |
| - Specialist rețele edilitare | ing. ……… | …………… |

B O R D E R O U

PARTEA SCRISĂ

1.	INTRODUCERE	6

1.1	Date de recunoaştere a documentaţiei	6

1.2	Obiectul Planului Urbanistic Zonal	6

1.3	Surse de documentare	7

2.	STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE	8

2.1	Evoluţia zonei	8

2.2	Încadrarea în localitate	8

2.3	Circulația	9

2.4	Ocuparea terenurilor	9

2.5	Echiparea edilitară	10

2.6	Probleme de mediu	10

2.7	Opţiuni ale populaţiei	10

3.	PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ	11

3.1	Concluzii ale studiilor de fundamentare	11

3.2	Prevederi PUG Petelea	11

3.3	Valorificarea cadrului natural	11

3.4	Modernizarea circulaţiei	11

3.5	Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici	11

3.6	Dezvoltarea echipării edilitare	12

3.7	Protecția mediului	13

3.8	Obiective de utilitate publică	14

4.	CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE	15

5.	PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE PRIN P.U.Z.	17

REGULAMENT   DE   URBANISM	19

GLOSAR TERMENI DE SPECIALITATE	27

PARTEA DESENATĂ

| A1 | Încadrare în teritoriu | scara 1 : 5000 |
| --- | --- | --- |
| A1.1 | Extras din PUG Petelea 2002 | scara 1 : 5000 |
| A1.2 | Extras din Reactualizare PUG Petelea | scara 1 : 5000 |
| A2 | Situația existentă | scara 1 : 1000 |
| A3 | Reglementări urbanistice | scara 1 : 1000 |
| A3.1 | Secțiuni prin teren | scara 1 : 500 1 : 200 |
| A4 | Reglementări echipare edilitară | scara 1 : 1000 |
| A5 | Proprietatea asupra terenurilor | scara 1 : 1000 |
| A6 | Posibilități de mobilare | scara 1 : 1000 |

| Proiectat: | SC "AaLTO PROIECT" SRL |  | Investiţia: | PUZ reglementare teren |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiect nr.: | 617,0 |  | Petelea, nr 558, jud. Mureș |
| Obiectul/Faza: | P.U.Z. |  | Beneficiar: | SC SILVANA SRL |

MEMORIU GENERAL

# INTRODUCERE

Terenul care face obiectul prezentului proiect este situat în intravilanul localității Petelea, la extremitatea de nord, pe strada Principală (totodată și DN 15), în apropiere de limita administrativă cu Municipiul Reghin.

Proiectul are agrementul de principiu al Primăriei Comunei Petelea și Serviciul Urbanism al Consiliului Județeam Mureș, conform următoarelor acte:

- Certificatul de Urbanism nr. 10 din 21.06.2023 ;

- Avizul de Oportunitate nr. 26 din 16.01.2023.

## Date de recunoaştere a documentaţiei

| - Denumirea lucrării: | PUZ reglementare teren zonă pentru funcțiuni mixte |
| --- | --- |
| - Amplasament: | Comuna Petelea, nr. 558, jud. Mureș |
| - Beneficiar: | SC SILVANA SRL |
| - Proiectant: | S.C. Aalto Proiect S.R.L |
| - Data elaborării: | Ianuarie 2024 |
| Pr. Nr. | 617.0 |

## Obiectul Planului Urbanistic Zonal

Solicitări ale temei program

Comanditarul prezentei documentații, SC SILVANA SRL, proprietar al terenului cu cortul de evenimente și al locuinței de serviciu.

Prin achiziționarea terenului de la nord și pe terenul deja în proprietate, SC SILVANA SRL intenționează să-și extindă activitatea prin amplasarea unor construcții noi cu funcțiuni similare sau complementare, conform PUG 2019 în curs de avizare.

După finalairea PUZ-ului se va realiza alipirea terenurilor care fac parte din această lucrare:  în primă fază se vor alipi terenurile proprietate proprie SC SILVANA SRL, iar după finalizarea contractului de vânzare cumpărare cu d-nul Tintar Augustin Ioan, și această parcelă va fi alipită terenurilor mai sus menționate.

●Persoane/instituții interesate în întocmirea acestui PUZ și care prezintă Extrase de Carte Funciară, în anexă sunt:

Terenul se compune din trei parcele. Prima parcela este edificata cu locuință serviciu P+M, pavilion tip cort de evenimente, anexa si fosa vidanjabila, aflata in proprietatea SC Silvana SRL, bun propriu, dobândit prin convenție, cota 1/1, conform Extrasului de Carte Funciară nr. 52438/Petelea, notata cu drept de servitute pentru SDEE Transilvania Sud S.A. Brasov; a doua parcela este adiacenta anterioarei, tot in proprietatea SC Silvana SRL, bun propriu, dobândit prin convenție, cota 1/1, conform Extrasului de Carte Funciară nr. 51720/Petelea, iar a treia parcelă în proprietatea d-lui Tintar Augustin Ioan bun propriu, dobândit prin reconstituire, cota 1/1 conform Extraselui de Carte Funciară 52493/Petelea.

S.C. Silvana S.R.L. a încheiat, cu d-nul Tintar Augustin Ioan, un precontract în vederea achiziționării terenului identifcat prin CF 52493/Petelea după finalizarea procedurilor notariale de succesiune care sunt in derulare si dupa finalizare PUZ. Prin acest contract d-nul Tintar Augustin Ioan își exprimă acordul cu privire la includerea parcelei ca făcând parte din zona reglementată prin PUZ-ul preconizat.

Suprafaţa totală a terenului este de 32.712 mp (CF 52438 = 21.620 mp, CF 51720 = 5.392 mp și 52493 = 5.700 mp).

●Cointeresați:

-Primăria Comunei Petelea, proprietar pe străzi și drumuri de exploatare.

Prin Avizul de Oportunitate nr. 26 din 16.11.2023, eliberate de Servicul Urbanism al Consiliului Județean Mureș, respectiv prin Certificatul de urbanism nr. 10 din 21.06.2023, au fost stabilite coordonatele principale în care va trebui să se încadreze investiția :

-teritoriul ce urmează a fi reglemntat : cuprinde imobilele care au generat elaborare PUZ, identificate prin CF nr. 52438, 51720, 52493 / Petelea.

- zona studiată : este delimitat la nord și sud de proprietate privată, la est de DN 15 și la vest de calea ferată

Categoria de folosință actuală a parcelelor este: arabil și fâneață intravilan.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată

Conform PUG Petelea - 2002, terenul reglementat este situat în UTR 8 sub zona Li – zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare-rezervă pentru locuințe, iar la limita sudică UTR Isd – zonă pentru instituții publice și servicii.

Conform PUG Petelea, aflat în fază de avizare, terenul studiat se află în UTR UM-  subzona unităţilor mixte (UA+U +ID ISP).

## Surse de documentare

Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior:

- PUG PUG Petelea - 2002 (aprobat prin HCL 36/2003, cu prelungire valabilă cu HCL 34/2023);

- Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG-ului.

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

- Reactualizare lucrare topografică ;

Date statistice

Datele statistice fac referire la numărul locuitorilor din județul Mureș.

Proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei – nu sunt.

# STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

#### Evoluţia zonei

- Date privind evoluția zonei

Zona este dezvoltată spre servicii, comerț, depozitare, producție, etc.

Fondul construit existent din vecinătatea amplasamentului este alcătuit din clădiri cu destinații variate: la sud - stație Peco, la nord - dezmembrari auto. Starea clădirilor din vecinătate este bună.

Terenurile identificate prin CF 52493 și 51720/Petelea sunt libere de construcții.

Pe terenul identificat prin CF nr 52438/Petelea există o construcți cu destinația locuință de serviciu, având o suprafață construită de 381 mp, suprafață desfășurată de 704,50 mp și regim de înălțime P+M, pavilion tip cort de evenimente cu o suprafață de 1750 mp și anexe – 793 mp. Construcții realizate pe baza Autorizației de construire nr. 3/17.06.2020, recepeționate conform procesului verbal nr. 1859/09.03.2022.

- Caracteristici semnificative ale zonei relaționate cu evoluția localității

În momentul de față terenurile beneficiarilor, sunt situate într-o zonă aflată într-o continuă modificare și dezvoltare, prin transformarea terenurilor libere în terenuri cu funcțiuni urbane, îndeosebi servicii, comerț, depozitare, producție, etc. Se contribuie la o dezvoltarea durabilă, creșterea nivelului calității serviciilor, creșterea economică și creșterea competitivității.

- Potențial de dezvoltare:

Zona este de mult în vizorul dezvoltatorilor imobiliari deoarece oferă toate condițiile necesare pentru o dezvoltare echilibrată.

Având în vedere faptul că în zonă există unități comerciale, de depozitare, producție și servicii, o extinderea a acestei zone, este binevenită, iar prin prezenta lucrare se va realiza și o ordine urbanistică, care va ajuta la dezvoltarea zonei, dar și a localității atât din punct de vedere social cât și economic.

Consecințele economice și sociale pentru comună sunt convergente cu intențiile comunei Petelea.

#### Încadrarea în localitate

- Poziția zonei față de intravilanul localității

Amplasamentul studiat se află în intravilanul comunei Petelea, la extremitatea de nord, pe strada Principală (totodată și DN 15).

Limitele terenului reglementat sunt:

- la nord – C.F. nr. 51346, imobil proprietate;

- la sud – C.F. nr. 52422 imobil proprietate privată edificat parțial cu benzinărie

- C.F. nr. 51780 imobil in proprietatea SC Silvana SRL

- la est – DN 15;

- la vest  - C.F. nr. 52332,  cale ferată

- Relaționarea zonei cu localitatea sub aspectul poziției accesibilității, cooperării în domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general etc.

Zona, aflată la limita nordică a localității are creat un acces din din D.N. 15 si un acces din stația de distribuție carburanți Rompetrol. Din punct de vedere edilitar este dotată, cu rețele de apă, electrice și gaz, iar canalizarea este în curs de finalizare.

Privitor la instituțiile de interes general, acestea sunt accesibile în centrul comunei Petelea cât și în municipiului apropiat, Reghin. În zonă există infrastructură de transport bine dezvoltată, care face legatura cu centrul localității cat și cu municipiului vecin.

#### Circulația

- Aspecte critice privind desfaşurarea în cadrul zonei a circulației rutiere

În ceea ce privește căile de comunicaţie rutieră, zona studiată se află situată în dreapta drumului național DN 15 (pe tronsonul Tg Mureș – Reghin).

În mometul de fața parcela identificată prin CF 52438/Petelea are creat un acces din D.N. 15 si un acces din stația de distribuție carburanți Rompetrol, conform declarației autentificate nr. 5226 din 08.10.2018.

- Capacități de transport, greutăți în fluența circulației, incomodări între tipurile de circulație, precum și între acestea și alte funcțiuni ale zonei, necesități de modernizare ale traseelor existente, și de realizare ale unor artere noi, capacități și trasee ale transportului în comun, interesecții cu probleme, priorități, etc.

Transportul public este rezolvat prin autobuze şi microbuze aparţinând mai ales unor societăţi comerciale particulare, dar și prin transportul feroviar, prin localitatea Petelea trece artera feroviară Războieni-Deda.

#### Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată

Funcțiunile ce ocupa zona studiată sunt terenuri mixte: servicii, comerț, depozitare, etc.

Toate parcelele care compun zona studiată sunt proprietăţi particulare și domeniul public.

Parcelele reglementate sunt proprietate privată.

Relaționări între funcțiuni

În prezent, zona studiată se situeaza intr-o zona orientată către servicii, comerț, depozitare, producție, etc.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

Terenurile identificate prin CF 52493 și 51720/Petelea sunt libere de construcții.

Pe terenul identificat prin CF nr 52438/Petelea există o construcți cu destinația locuință de serviciu, având o suprafață construită de 381 mp, suprafață desfășurată de 704,50 mp și regim de înălțime P+M, pavilion tip cort de evenimente cu o suprafață de 1750 mp și anexe – 793 mp., astfel coeficieții urbanistici actuali sunt:

P.O.T.= 10,35%% și C.U.T.= 0,11.

Aspecte calitative ale fondului construit

Structura clădirilor, din imediata apropiere, este în general bună și foarte bună, cu fundații din beton și pereți din zidărie de cărămidă, cu acoperiș tip șarpantă/terasă și învelitoare din țiglă ceramică/metalică dar si hale metalice, cu pereti din panouri sandwich si acoperis din tabla.

Asigurarea cu servicii a zonei studiate în corelare cu zonele vecine

Zona este parțial lipsită de serviciile autoritatilor administratiei publice locale. Majoritatea fiind amplasate în centrul localității Petelea sau în Municipiul Reghin, care este, relativ, aproape de zona studiată.

Prin prezenta documentaţie se va studia modul de ocupare al terenului cu spaţii verzi, ţinând cont de dimensiunea şi amplasarea parcelei, de modul de percepţie al volumelor construite, dar și acccesul auto la parcele.

Existența unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine

Nu este cazul.

Principalele disfuncționălitati

Din perspectiva menționată anterior, principalele disfuncționalități includ:

-Un spațiu liber și needificat, localizat într-o zonă în plină dezvoltare orientată către funcțiuni mixte, reprezintă o oportunitate valoroasă în peisajul imobiliar, în direcția ”zonă cu funcțiuni mixte”.

#### Echiparea edilitară

Utilităţile sunt prezente pe DN 15: curentul electric, apa, canalizarea (în curs de finalizare), gaz metan.

Construcțiile existente sunt racordarte la energie electrica, apă si gaze naturale, iar pentru canalizare se folosește – fosa septică vidanjabilă. Majoritatea aparaturiii necesare pentru desfășurarea activității funcționează pe curent electric. Beneficiarul are instalat un sistem fotovoltaic.

Gabaritele și traseul rețelelor existente în zona sunt precizate în cadrul avizelor eliberate de către deținătorii de utilități.

#### Probleme de mediu

a) Relaţia cadru natural–cadru construit: terenul este parțial edificat.

b) Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice: riscul de inundaţii şi alunecări de teren este practic nul.

c) Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri în zonă: nu este cazul.

d) Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: terenul studiat nu are valori de patrimoniu;

e) Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: nu este cazul.

#### Opţiuni ale populaţiei

Se vor prezenta opțiunile populației, precum și punctele de vedere ale administrației publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistică a zonei

Conform Avizului de Oportunitate favorabil şi Certificatul de Urbanism, eliberate de Primăria Petelea și Consiliul Județean Mureș propunerile urbanistice sunt acceptate.

Inițiativa de promovare și elaborare a PUZ va fi adusă la cunoștință publicului prin afișarea pe amplasament, prin  publicarea informațiilor pe site-ul Primariei comunei Petelea, precum și publicarea în presă.

In acest scop populația va putea trimite observații și sugetii inițiatorului PUZ și va putea participa la întâlnirea cu proiectantul conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Se va expune și punctul de vedere al elaboratorului privind solicitările beneficiarului și felul cum urmează a fi soluționate acestea în cadrul PUZ

Misiunea elaboratorului PUZ este aceea de a corela analiza situaţiei existente cu opţiunile populaţiei şi punctele de vedere ale administraţiei publice locale, oferind soluţii optime de rezolvare urbanistică, a infrastructurii rutiere şi pietonale, precum şi a echipării edilitare.

Scopul investiției este de a valorifica potențialul zonei, prin realizarea unor construcții cu funcțiuni pentru servicii/comerț, depozitare, producție nepoluantă, etc, care să contribuie la dezvoltarea durabilă, creșterea nivelului calității serviciilor, cresterea economică și creșterea competitivității.

# PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

### Concluzii ale studiilor de fundamentare

Pe terenul studiat au fost întocmite studii: topografic, geotehnic.

Studiu topografic – Prin grija beneficiarului, proprietar de teren a fost pusă la dispoziția proiectantului ridicarea topografică cu releveele terenului, extras din parcelarul existent la OCPI.

### Prevederi PUG Petelea

Conform PUG Petelea Petelea - 2002, terenul studiat este situat în UTR 8 zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare – rezervă pentru locuințe, iar prin noul PUG pentru zona studiată este propusă a nouă destinație subzona unităţilor mixte. Această transformare a avut loc ca rezultat al extinderii zonei către ramuri precum servicii, comerț, depozitare și producție.

### Valorificarea cadrului natural

Cadrul natural existent se va valorifica prin crearea unor spații verzi în interiorul parcelei. Amenajarea propusă va presupune echiparea zonei cu suprafețe de spații verzi/ perdele verzi de protectie față de vecinătăți.

Amplasarea și orientarea clădirilor se va realiza în așa fel încât funcțiunile principale să fie iluminate și însorite corespunzător (conform condițiilor prescrise prin HG 525/1996).

### Modernizarea circulaţiei

Organizarea circulaţiei rutiere și pietonale

În mometul de fața parcela identificată prin CF 52438/Petelea are creat un acces din stația de distribuție carburanți Rompetrol, conform declarației autentificate nr. 5226 din 08.10.2018, iar pentru parcelele 52493 și 51720 accesul se va asigura prin accesul existent, redimensionat.

### Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Prezenta documentație propune crearea cadrului urbanistic pentru construirea unor clădiri cu funcțiuni similare sau complementare, cu activitatea societății SILVANA SRL. Ca model urbanistic se adoptă, din PUG Petelea (în curs de avizare), UTR UM – Subzona unităților mixte care permite: UA = Unități agricole, UID = Unități indistriale și ISP = Instituții și servicii publice dispersate (administrație, comerț, cultură, învățământ, culte).

- Înălțimea maximă a clădirilor va fi P+1+M

Din punctul de vedere al zonificării existente, respectiv propuse, bilanţul teritorial aferent zonei reglementate, este redat în tabelul următor, după cum urmează:

| Nr. crt. | Teritoriu afferent | Existent | Propus Zon studiata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1. | Domeniu Public din care: | 1.412 | 3,33 | 1.412 | 3,33 |
|  | Circulații carosabile | 1.412 | 3,33 | 1.412 | 3,33 |
| 2. | Domeniu Privat | 41.094 | 96,67 | 41.094 | 96,67 |
|  | a). Teren studiat din care: | 8.382 | 19,72 | 8.382 | 19,72 |
|  | - zona amenajată pt circulații | 2.538 | 5,97 | 2.538 | 5,97 |
|  | - construcții existente | 502 | 1,18 | 502 | 1,18 |
|  | zonă verde amenajată | 3.951 | 9,30 | 3.951 | 9,30 |
|  | ape | 1.391 | 3,27 | 1.391 | 3,27 |
|  | b). Zonă reglementată | 32.712 | 76,95 | 32.712 | 76,95 | 100* |
|  | teren liber neeconstruit | 11.092 | 26,10 | 1.846 | 4,34 | 5,64 |
|  | circulații și parcări | 6.916 | 16,27 | 7.682 | 18,07 | 23,49 |
|  | construcții (POT 35%) | 3.388 | 7,97 | 11.449 | 26,94 | 35,00 |
|  | -existente | 3.388 | 7,97 | 3.388 | 7,97 | 10,35 |
|  | -propuse conform POT | - | - | 8.061 | 18,97 | 24,65 |
|  | - zona verde amenajată/perdea de protecție | 6.252 | 14,70 | 6.631 | 15,60 | 20,27 |
|  | ape/zonă amenajată - lac | 5.064 | 11,91 | 5.064 | 11,91 | 15,48 |
|  | - platformă betonată – depozitare gunoi | - | - | 40 | 0,09 | 0,12 |
| 3. | Total zona studiată | 42.506 | 100,00 | 42.506 | 100,00 |

*procente calculate pe zona reglementata

- Modul de utilizare a terenului

Pentru caracterizarea modului de utilizare a terenului s-au stabilit valorile maxime privind procentul de ocupare a terenului, P.O.T. şi coeficientul de utilizare al terenului, C.U.T.

Procentul de ocupare a terenului P.O.T., exprimă raportul dintre suprafaţa ocupată la sol de clădiri şi suprafaţa terenului considerat.

Coeficientul de utilizare a terenului, C.U.T., exprimă raportul dintre suprafaţa desfaşurată a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat.

Valorile acestor indicii s-au stabilit în funcţie de destinaţia clădirilor şi regimul de înălţime.

Tabel cu coeficienţi de utilizare a terenului:

|  | Simbol | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
| Procent de Ocupare a Terenului | P.O.T. | 10,35% | Max. 35% |
| Coeficient de Utilizare a Terenului | C.U.T. | 0,11 | Max. 1,0 |

### Dezvoltarea echipării edilitare

Utilităţile sunt prezente pe DN 15: curentul electric, apa, canalizarea (în curs de finalizare), gaz metan.

Acestea pot fi extinse cu acordul furnizorilor, pe baza unor proiecte de specialitate și finanțate de beneficiar.

- Alimentarea cu apă și canalizare

Conductele de apă și canalizare, sunt prezente în partea estică a terenului, construcțiile existente fiind racordate la rețeaua de apă.

Momentan rețeaua de canalizare este în faza de finalizare. Beneficiarii pe baza unor proiecte de specialitate vor putea realiza: racordarea, modificarea și extinderea rețelei de apă și canalizare pentru noile funcțiuni. Aceste proiecte de specialitate vor fi finanțate de către beneficiari.

- Rețele ape pluviale

Apa pluvială de pe acoperișul clădiriilor, considerată apă convențional curată, va fi colectată direct în bazinul de retenție. Apa pluvială de pe platformele carosabile va fi filtrată cu ajutorul unui separator de hidrocarburi și apoi deversată în bazinul de retenție. Bazinul de retenție va fi dimensionat astfel încât să preia averse de ploaie consistente, iar apa înmagazinată în acesta va fi folosita pentru irigarea spațiilor verzi în perioade secetoase.

- Alimentarea cu energie electrică

Construcțiile existente sunt racordate la rețeaua de energie electrică(LEA 20KV), printr-o extindere a acestei rețele, existând un post de transformare pe terenul identificat cu CF nr. 52438/Petelea, conform avizului emis de SC Distribuție Energie Electrică România-Sucursala Mureș.

Beneficiarii, pe baza unor proiecte de specialitate vor putea realiza: racordarea, modificarea și extinderea rețelei.

  - Alimentarea cu gaze naturale

La limita estică a terenului există conducte de gaz de presiune redusă(OL2), conform avizului emis de SC Delgaz Gris SA se poate realiza exinderea și racordarea, în baza unor proiecte de specialitate, finanțate de beneficiarii din zonă.

  - Alimentarea cu căldură

Încălzirea şi apa caldă menajeră vor fi produse cu ajutorul: gazului natural, a energiei electrice și a unor sisteme alternative (panouri solare).

- Telecomunicații

Se va reliza prin branşament la rețelele locale. Lucrările se vor realiza pe baza proiectelor de specialitate elaborate. În proiectare și execuție se vor respecta prevederile tuturor normativelor și normelor în vigoare.

  - Gospodărie comunală

Depozitarea deşeurilor se va face în europubele sau containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor și prevăzută cu instalație de apă necesară pentru igienizare, în interiorul parcelei.

Deşeurile rezultate vor fi transportate periodic, în baza unui contract, de către o firmă specializată.

### Protecția mediului

Funcțiunea urbanistică propusă, pentru terenul studiat, nu va avea un caracter poluant, cu toate acestea în proiect se fac propuneri și masuri de intervenție urbanistică, ce privesc:

- diminuarea până la eliminare a surselor de poluare - nu este cazul - așa cum am indicat anterior, obiectivele nefiind generatoare de emisii, deversări sau alte tipuri de poluare;

- prevenirea producerii riscurilor naturale – nu este cazul;

- depozitarea controlata a deșeurilor - deseurile menajere rezultate vor fi depozitate în containere etanșe, pe categorii de deseuri, pe platforme special amenajate si vor fi evacuate prin serviciul local de salubritate;

- valorificarea potentialului turistic și balnear – nu este cazul.

### Obiective de utilitate publică

Suprafaţa zonei studiate este de 42.506 mp din care teren reglementat 32.712 mp, aparţinând domeniului privat.

| Nr. crt. | Teritoriu aferent | Total | Domeniu Public | Domeniu Privat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | mp |  |
| 1. | Domeniu Public din care: | 1.412 | 1.412 |  |
|  | Circulații carosabile | 1.412 | 1.412 |  |
| 2. | Domeniu Privat | 41.094 |  | 41.094 |
|  | a). Teren studiat din care: | 8.382 |  | 8.382 |
|  | - zona amenajată pt circulații | 2.538 |  | 2.538 |
|  | - construcții existente | 502 |  | 502 |
|  | zonă verde amenajată | 3.951 |  | 3.951 |
|  | ape | 1.391 |  | 1.391 |
|  | b). Zonă reglementată | 32.712 |  | 32.712 |
|  | teren liber neeconstruit | 1.846 |  | 1.846 |
|  | circulații și parcări | 7.682 |  | 7.682 |
|  | construcții (POT 35%) | 11.449 |  | 11.449 |
|  | -existente | 3.388 |  | 3.388 |
|  | -propuse conform POT | 8.061 |  | 8.061 |
|  | - zona verde amenajată/perdea de protecție | 6.631 |  | 6.631 |
|  | ape/zonă amenajată - lac | 5.064 |  | 5.064 |
|  | - platformă betonată – depozitare gunoi | 40 |  | 40 |
| 3. | Total zona studiată | 42.506 | 1.412 | 41.094 |

Din tabelul de mai sus rezultă că nu sunt propuse transferuri de teren de la domeniul privat către domeniul public.

- Listarea obiectivelor de utilitate publică

- circulaţiile publice –carosabile şi pietonale, parcări – domeniu public de interes local al Primăriei

- reţelele edilitare – de interes local

- spații publice plantate – de interes local

- Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zonă

Terenurile proprietate publică de interes local sunt reprezentate de: circulaţii carosabile, pietonale, parcări, spații plantate din domeniul public.

Terenul reglementat este proprietatea privată a SC SILVANA SRL, care solicită regelementarea terenului.

- Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizării obiectivelor propuse

- Terenuri ce se intenționează a fi trecute în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale – nu este cazul

- Terenuri ce se intenționează a fi trecute în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale – nu este cazul

- Terenuri aflate în proprietatea privată, destinate concesionării – nu este cazul

- Terenuri aflate în propietatea privată destinate schimbului – nu este cazul

# CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

a) Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.

Documentația are un caracter de reglementare ce explicitează și detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a constructiilor pe zona reglementată.

b) Categorii principale de intervenţie care să susţină materializarea programului de dezvoltare

Comanditarul PUZ-ului este SC SILVANA SRL, proprietar al terenului cu corturilul de evenimente și al locuinței de serviciu.

Prin achiziționarea terenului de la nord și pe terenul deja în proprietate, SC SILVANA SRL intenționează să-și extindă activitatea prin amplasarea unor construcții noi cu funcțiuni similare sau complementare

c) Priorități de intervenție

După întocmirea și aprobarea prezentului PUZ, ordinea operațiunilor de materializare a investiției este următoarea:

-dezmembrarea topografică a terenurilor și transferul lor către domeniul public (trasee auto, pietonale, zone verzi, publice, utilități etc.) – nu este cazul,

-alipirea terenurilor după finalizarea PUZ-ului și a achiziționarea terenului cu promisiune de cumparare

-construirea obiectelor propuse, crearea acceselor, aleilor de incintă, a perdelelor de protecție în baza autorizațiilor de construire.

d) Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricţii

Planul urbanistic zonal – împreună cu regulamentul aferent devin, după aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se pot elibera autorizații de construire.

La baza criteriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

 realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale comunei;

 corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent;

 asigurarea amplasamentelor și amenajărilor pentru obiectivele solicitate prin temă;

 rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și de mediu.

Prin edificare se va aduce plus valoare zonei, spatiile verzi vor fi restaurate, iar parcările vor fi asigurate în incianta fiecărei parcele, asigurand si parcări pentru vizitatori.

e) Lucrări necesare de elaborat în perioada următoare

- Detalierea propunerilor pentru unele amplasamente (prin PUD-uri) – nu este cazul;

- Etape viitoare  după avizarea PUZ:

  - Etapa 1 	– aproboarea PUZ în Consiliul Local al comunei Petelea

  - Etapa 2 	– lucrări cadastrale conform PUZ aprobat – alipire terenuri

  - Etapa 3	– realizarea infrastructurii tehnice – extinderea și racordarea la rețelele edilitare – prin grija beneficiarilor

  - Etapa 4 	– iluminat public – prin grija autorității locale, pe domeniul public (dacă este cazul), respectiv prin grija investitorilor pe domeniul privat.

  - Etapa 5	– declanșarea procedurilor de eliberare a autorizațiilor de construire

# PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE PRIN P.U.Z.

1. Categorii de costuri

●Categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi

- costurile PUZ, întocmire și aprobare

- lucrări cadastrale conform PUZ aprobat – alipire terenuri

- extinderea rețelelor edilitare existente în baza unor proiecte de specialitate

- construcțiile, amenajarea acceselor și împrejmuirile în baza autorizațiilor de construire eliberate de primărie

●Categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale

- iluminat public pe domeniul public

●Categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina operatorii de rețea – Nu este cazul

2. Etapizarea realizării investițiilor

- întocmirea și aprobarea PUZ

- lucrări cadastrale conform PUZ – alipire terenuri

- obținerea autorizațiilor de construire pentru investițiile preconizate

- extinderea rețelelor edilitare în baza unor proiecte de specialitate

- realizarea investițiilor finalizate prin recepții

- întăbularea construcțiilor

PUZPUZ RLU Regulament Local de Urbanism

PUZ reglementare teren

zonă pentru funcțiuni mixte

###### REGULAMENT   DE   URBANISM

Aferent” PUZ reglementare teren zonă pentru funcțiuni mixte”, Comuna Petelea, nr. 558, jud. Mureș

- DISPOZITII GENERALE

- ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism (RLU) constituie o piesă de bază în aplicarea PUZ. Prescripţiile cuprinse în RLU (permisiuni și restricţii) sunt obligatorii pe întregul teritoriu ce face obiectul PUZ-ului.

RLU este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde  prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi de utilizare a construcţiilor din zona teritoriului studiat.

Normele cuprinse în prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor în limitele teritoriului studiat.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi se aprobă împreună cu Planul Urbanistic Zonal de către Consiliul Local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ - se poate face numai în cazul aprobării unor modificări ale PUZ - ului, cu respectarea filierei de avizare –aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

- BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza elaborării RLU aferent prezentului PUZ stau următoarele legi:

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

- HG 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

- Ghid privind metodologia de elaboare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal – G.M. – 010-2000;

- Ghid privind aplicarea reglementărilor de amplasare a construcțiilor față de aliniament (pe aceași parcelă sau pe parele diferite) cu respectarea condițiilor de însorire și iluminat natural, precum și a principiilor de estetică urbană  - I.N.C.D. URBANPROIECT;

- Ghid privind reglementarea dezvoltării urbane prin operațiuni de parcelare și reparcelare a terenurilor introduse în intravilan(inclusiv a terenurilor retrocedate ca urmare a aplicării Legii nr. 18/1991 și a Legii nr. 1/2000) – Ministerul Lucrărilor Publice, transporturilor și Locuințelor – iunie 2002;

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997- privind regimul drumurilor;

- Ordin nr. 2701/2010 – informarea și consultarea publicului;

- PUG Petelea (aprobat prin HCL 36/2003, prelungit prin HCL 34/2023)

- Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG-ului.

- Certificatul de Urbanism nr. 10 din 21.06.2023 ;

- Avizul de Oportunitate nr. 26 din 16.11.2023.

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ

- Reactualizare lucrare topografică;

- DOMENIUL DE APLICARE

Odată aprobat, prin Hotărâre de Consiliu Local, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) împreună cu Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe terenul care face obiectul PUZ-ului.

Pentru restul terenurilor din zona studiată stabilită prin  Avizul de Oportunitate nr. 26 din 16.11.2023, se vor respecta prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Petelea.

- REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

- Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Funcțiunea urbanistică propusă pentru terenul reglementat nu are caracter poluant, unităţile industriale poluatoare nefiind prezente.

În zona studiată, nu s-au identificat obiecte de patrimoniu natural sau construit care să necesite luarea unor măsuri speciale pentru protejarea acestora.

- Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

Autorizarea execuției construcțiilor și amenajărilor se va face cu condiția asigurării compatibilității pentru destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai cu respectarea exigențelor Legii 10/1995 privind rezistența, stabilitatea,siguranța în exploatare, rezistența la foc, protecția împotriva zgomotului, sănătatea oamenilor și protectia mediului.

- Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Amplasarea construcțiilor se va face la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, așa cum sunt marcate în planșa de reglementări urbanistice și în prezentul regulament de urbanism.

- Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Autorizarea executării construcțiilor este permisă dacă există posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

Clădirile se vor amplasa retras față de căile de circulație existente sau propuse, cu respectarea profilelor străzilor.

Autorizarea executării construcțiilor care necesită parcaje se emite numai dacă există posibilitatea executării acestora în afara domeniului public, în conformitate cu normele pentru echiparea cu locuri de parcare, existente la momentul cererii autorizației de construire.

Numărul locurilor de parcare va fi dimensionat la faza de autorizație de construire, respectând HGR 525 Anexa 5, pentru fiecare funcțiune în parte.

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor sau spațiilor publice.

- Reguli cu privire la echiparea edilitară

Lucrările de îmbunătățire, extindere sau mărire a capacității rețelelor edilitare se vor realiza de către beneficiari, parțial sau, după caz în întregime.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se vor suporta în întregime de către investitor sau beneficiar pe baza acordurilor și/sau autorizațiilor obținute de la deținătorii de rețele.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel.

Depozitarea individuală a deșeurilor, se va face în incinta parcelei, unde va fi amenajat un loc pentru pubele, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care vor fi transportate în baza unui contract de către o firmă specializată. Se va asigura o sursă de apă pentru igienizarea platformei.

- Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Pentru a fi construibile, parcelele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii

- să aibă asigurate accesele necesare auto şi pietonale din domeniul public sau cu drept de trece, dimensionate conform normelor;

- să aibă condiţi de echipare tehnico-edilitară a construcţiilor;

- să asigure posibilitatea respectării distanţelor între construcţii conform normelor (PSI, însorire, etc);

- să aibă forme şi dimensiuni care să permită amplasarea şi conformarea construcţiilor dorite cu încadrarea în normele tehnice specifice.

În cazul efectuării unei operaţiuni de parcelare în vederea concesionării terenurilor proprietate de stat se vor respecta suprafeţele prevăzute în Legea nr. 50/1991 republicată 1996.

- Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri

În interiorul parcelelor, spaţiile neconstruite şi neocupate de accese sau platforme, vor fi amenajate ca spaţii verzi.

Prin spaţii verzi şi plantate se înţelege totalitatea amenajărilor efectuate pe terenul liber al parcelei cu plantaţii de arbori, arbuşti, plante ornamentale, grădini de flori, gazon etc.

Se vor prevedea în partea nordică, estică și vestică a terenului perdele verzi de protecție.

Împrejmuirile vor fi realizate din materiale durabile, şi vor avea imagine unitară. Se admite ca împrejmuirile pe laturile laterale şi posterioare să fie diferite de împrejmuirea la stradă.

- ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

- Unități și subunități funcționale

În cadrul zonei reglementate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele tipuri de unități funcționale:

UTR UMz – Subzona unităților mixte

Toate prescripțiile din prezentul regulament au fost corelate cu documentația de urbanism PUG Petelea aprobat prin HCL 36/2003, prelungit prin HCL 34/2023.

FIȘĂ  DE  REGULAMENT

UTR – UMz subzona unităţilor mixte (UA+U +ID ISP)

SECŢIUNEA 1: CARACTERUL ZONEI

Delimitare

Terenul care face obiectul prezentului proiect este situat în intravilanul localității Petelea, la extremitatea de nord, pe strada Principală (totodată și DN 15), în apropiere de limita administrativă cu Municipiul Reghin.

SECŢIUNEA 2: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Art. 1. - UTILIZĂRI ADMISE

- constructii cu funcțiune de industrie ușoară, mici activități manufacturiere;

- construcţii cu funcţiune comercială, servicii profesionale;

- construcții cu funcțiune de servicii, distribuție și depozitare bunuri și materiale;

- depozitare commercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare – fără trafic important;

- construcţii cu funcţiune administrativă, servicii;

- constructii cu funcțiune de alimentație publică;

- activități productive și de servicii cu profil nepoluant;

- sedii de companii și firme;

- servicii avansate pentru întreprinderi (activități de consultanță managerială, de marketing și juridică), cercetare dezvoltare, servicii financiar-bancare și de asigurări, de publicitate, releu infrastructura, poșta și telecomunicații;

- servicii profesionale, colective si personale, hoteluri/pensiuni, restaurant, sală de evenimente, comerț, loisir și funcțiuni complementare;

- construcții de locuințe de serviciu, anexe;

- zone verzi şi plantaţii de aliniament.

Art. 2. -UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

- nu este cazul.

Art. 3. - UTILIZĂRI INTERZISE

- unităților de producție cu activități poluante;

- depozitarea pt. vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

- orice alte activități generând poluare, trafic greu sau aglomerări importante;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine sau care impiedică evacuarea și colectarea acestora.

SECŢIUNEA 3: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CONSTRUCŢIILOR

Art. 4. - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

- o suprafață minimă de 200 mp – pentru clădiri izolate sau cuplate;

- un front minim de 12,00 m – pentru clădiri izolate sau cuplate;

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lățimea acesteia

Art. 5. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

Conform prevederilor acestui regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public:

- aliniament obligatoriu la limita de proprietate a terenului (împrejmuiri);

- aliniament propus la 22,00 m față de limita de propietate (zonă de protecție DN15);

- sunt permise retrageri faţă de aliniament.

Art. 6. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu o distanţă egală cu ½ din înălțimea clădirii la streașină, dar nu mai puțin de 3,00 m. Sunt permise retrageri faţă de aliniament.

- Clădirile se vor retrage faţă de limita spate a parcelei la 20,00 m față de calea ferată. Sunt permise retrageri faţă de aliniament.

Art. 7. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELA

- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă/atic a clădirii celei mai înalte.

Art. 8. - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate.

Art. 9. - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii - reparaţii cât şi în timpul funcţionarii clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- în spaţiul de retragere faţă de aliniament, poate fi rezervat parcajelor;

- se va asigura un numărul minim de locuri de parcare corelat cu funcțiunile dezvoltate; vor fi prevăzute parcări în funcție de specificul activității, după cum urmează:

  - conform HGR 525 Anexa 5 punctul 5.3.2. - Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masă

  - conform HGR 525 Anexa 5  punctul 5.3.1. - pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum urmează:

* un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei     pentru unităţi de până la 400 m2;

* un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2;

* un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexe comerciale de 600-2.000 m2;

* un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

Art. 10. - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălțimea maximă a clădirilor va fi: P+1+M

Art. 11. - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinatăţile imediate;

- fațadele posterioare și laterale vor fi tratate architectural la acelaşi nivel ca şi faţada principală;

- clădirile noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura, volumetrie şi finisaje;

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectura cu clădirea principală;

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor;

- toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş șarpantă/terasă din materiale durabile.

Art. 12. - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitare publice şi la reţele de telecomunicaţii bazate pe cablu din fibre optice;

- se interzice conducerea apelor meteorice spre căile de circulaţie carosabile, alternative sau pietonale, spre domeniul public sau parcelele vecine;

- toate noile branşamente vor fi realizate îngropat;

- firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în clădiri sau împrejmuiri;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor de orice fel (electrice, telecomunicatii, CATV, etc);

- clădirile noi vor dispune de un spaţiu (eventual integrat în construcţie) destinat colectării selective a deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public;

Art. 13. - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localității;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate.

- în partea nordică, estică și vestică se va prevedea o zonă verde/tampon.

Art. 14. - ÎMPREJMUIRI

- înălțimea împrejmuirii, la stradă, va fi de max. 2,20;

- împrejmuirea laterală va fi de max. 2,20 m și poate fi opacă;

- se admite ca împrejmuirile pe laturile laterale și posterioare să fie diferite de împrejmuirea la strada.

SECŢIUNEA 4: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A

TERENULUI

ARTICOLUL 15. - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

– POTmax= 35%

ARTICOLUL 16. - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

–  CUTmax = 1,0

Întocmit,

Arh. Petru Alexandru Gheorghiu

###### GLOSAR TERMENI DE SPECIALITATE

Caracter de reglementare - însuşirea unei documentaţii aprobate de a impune anumiţi parametri soluţiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentaţiilor de urbanism.

Circulaţia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc.

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;

Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism - ansamblu de piese scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor pe o perioadă determinată.

Limitele unităţii administrativ-teritoriale - linii reale sau imaginare, stabilite prin lege, prin care se delimitează teritoriul unei unităţi administrative de teritoriul altor unităţi administrative

Parcelare - acţiunea urbană prin care o suprafaţă de teren este divizată în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuinţe individuale, de mică înălţime.

Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.

Planul Urbanistic General (PUG-ul) - este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pt. intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) - este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).

Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligaţiile legate de deţinerea sau exploatarea terenurilor

Unitate teritorială de referinţă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen, folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor similar.

ANEXE ȘI AVIZE

PARTEA DESENATĂ

Această pagină se va sterge – nu face parte din MEMORIU

OBSERVATII / CORECTURI

| Plansa | Greșeala | Corectare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | -Terenul este supradimensio-nat și nu este correct poziționat. Nu se vede al 2-lea bloc perpendicular pe str. Livezeni | Micsorare+Repo-zitionare | În GoogleEarth – de pe Google - se citeste clar care este amprenta terenului |
| A1.1 | -Prea multe informatii inutile în Legenda colt, dreapta, sus. Se vor șterge, cu exceptie celor din coloanal Corectare | Se vor trece doar definițiile pentru: -Existent: LV=definitia LV1=definitia -Propus: L1=definitia |  |
| A2 | -În legendă nu figurează -vezi coloanal Corectare -Pe planșă CP și CM fiind cu litere bold=nu se citesc bine -Cotele terenurilor nu sun citibile (unele sunt acoperite de banda galbenă) | În Legendă se vor adăuga: -icon + denumire pentru Rețea Canal Menajer=maro -icon + denumire pentru Rețea Canal Pluvial=mov -se vor folosi litere normale pentru CP și CM -se vor trece cotele ternurilor conform Plan Topografic (cum apar în A3) | Așa cum sunt în Legenda pe A3 |
| A3 | -Cotele 40,05 și 41,83 nu sunt relevante. Ele fac concurență cotărilor de limite front, posterior și laterale | -se lasă doar cotele de 5,00 și 3,00 m pentru limite. -restul cotelor (de exemplu 14,62) să fie puțin mai mari și să fie vizibile=să nu fie acoperite de linii sau culori. -cotele limite de 5,00 m se vor corecta la 4,00m= conform UTR L1, art.5 din PUG | -Cotele terenurilor trebuie să fie la fel illustrate în A2 și A3 |
| A3.1 | -Nu se știe ce reprezintă cele 3 secțiuni. Profilul stradal cred că este pentru strada de sus. | -Sub fiecare figură se scrie ce reprezintă. |  |
| A4 | -partea dreapta a terenului este GRI, ca și când ar fi o clădire -cartus nu conține specialist in retele edilitare | -Se decolorează și se șterge linia de dspărțire -se pot șterge și alte linii inutile care nu au legătură cu zona noastră și care pot da idei… -cartus: specialist retele edilitare |  |
| A5 | -Nu toate domeniile publice sunt colorate -Legenda nu conține accesele | -Se vor colora cu portocaliu strada pietonală, legătura cu str. Livezeni, str. Livezeni, intrarea la parcare, parcarea din sudul terenului -se vor trece accesele la teren |  |
| A6 | -Lipsă accese, -Trotuarele să fie de aceeași importanță -Linie neagră inutilă în zona verde dreapta -spre spălătoria auto nu trebuie grădină de fațadă și zonă verde tampon de protecție | -se trec accesele pe plansă și Legendă -trotuarul din dreapta să fie de aceeași lățime cu cel din stânga și se va lega de parcare (printr-un pachet de trepte) -se face zonă verde tampon de protecție, cu copaci |  |